## 一、采购项目

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 1台 | 详见主要技术规格及参数 |
| 2 | IPS安全网关 | 1台 | 详见主要技术规格及参数 |

## 二、主要技术规格及参数

2.1下一代防火墙

- 性能要求：网络处理能力≥ 30Gbps，并发连接≥600 万，每秒新建连接 ≥30 万/秒，1U 机箱，冗余电源，标准配置板载≥ 16 个 10/100/1000M 自适应电、≥6个 SFP 插槽和≥8个SFP+插槽,1个 Console 口，一个 HA 口,一个管理口;包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN 等基础功能: 默认含 32个IPsecVPN 并发隧道数(最大 5000) 和 32 个 SSLVPN 并发用户数(最大 300)另外含有 2 个扩展插槽。含 3 年硬件维保服务，3年软件维保服务，3年特征库升级服务。投标人须提供满足对应性能要求承诺函并盖公章。

- ★防火墙设备支持基于IP、应用、服务的策略路由进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、时延负载、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数等不少于12种路由负载均衡方式。（提供功能界面截图佐证）。

- ▲产品支持SNAT、DNAT。支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址或地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。（提供功能界面截图佐证）。

- ▲产品首页支持展示最近7天失陷主机、最近7天风险主机、最近1天威胁统计、最近1天告警信息以及显示设备性能含：CPU使用率、内存使用率、系统盘使用率、风扇转速等。投标需提供CMA或CNAS认证资质的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章。

- 产品支持将特定用户、应用、URL分类标记为重点关注。支持单独呈现重点关注对象的流量、访问次数等统计信息。并可基于用户/IP地址、应用、URL分类执行筛选、关联式分析，快速挖掘异常用户及异常网络行为。

- ▲防火墙支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，对接口流量进行抓包，并在可将Netflow抓包文件数据外发。（提供功能界面截图佐证）

- ▲防火墙设备支持高性能一体化智能安全处理引擎。（提供高性能一体化智能安全处理引擎软件著作权证书佐证并加盖投标单位公章）

- 为快速、及时切断内网失陷主机与C&C服务器的受控连接，所投产品必须支持一键阻断失陷主机通信，并可选择阻断处置的时间周期。

- 产品支持提供可明文或加密方式调用的Restful API，并可指定Restful API使用的本地端口；为确保设备管理的安全性，产品支持限制特定主机调用Restful API。

- ▲产品具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能；具备共享接入检测、共享接入管控功能。（提供CMA或CNAS认证资质的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）

- ▲支持威胁情报检测、威胁情报库升级、失陷主机展示及处置功能；能够通过Restful API接口配置管理防火墙。（提供CMA或CNAS认证资质的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）

- ▲支持与原有的杀毒软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址。（提供功能界面截图佐证）

- ★产品必须是通过网络安全审查的软硬件产品，具有IT产品信息安全认证证书，需提供对应证书复印件并加盖供应商公章。

2.2 IPS安全网关

- 性能要求：网络处理能力≥6Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接 ≥8万/秒，1U 机架式设备，冗余电源，标准配置板载≥8 个 10/100/1000M 自适应电口、≥2个 SFP 插槽和≥2个 SFP+插槽,1 个 Console 口，报价中包括 16 个 SSLVPN 并发用户数(最大 300) 、16 个 IPsecVPN 并发隧道数 (最大1000) 。2 个扩展插槽，支持扩展板卡。含 3 年硬件维保服务，3年软件维保服务，3年特征库升级服务。3 年全功能模块升级订阅服务包(威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL 分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务 )。投标人须提供满足对应性能要求承诺函并盖公章。

- 产品支持将特定用户、应用、URL分类标记为重点关注。支持单独呈现重点关注对象的流量、访问次数等统计信息。并可基于用户/IP地址、应用、URL分类执行筛选、关联式分析，快速挖掘异常用户及异常网络行为。

- 防火墙支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，对接口流量进行抓包，并在可将Netflow抓包文件数据外发。

- ★产品必须支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。（提供功能界面截图佐证）。

- 为快速、及时切断内网失陷主机与C&C服务器的受控连接，所投产品必须支持一键阻断失陷主机通信，并可选择阻断处置的时间周期。

- ▲产品具备威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控。（提供功能界面截图佐证）。

- 支持针对FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞攻击防护功能，至少可防御缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等类型的攻击。

- ▲产品能够通过集中管理设备下发的配置链接一键快速上线部署；其备身份标识与鉴别、管理能力、管理审计、管理方式、安全支撑系统等自身安全功能。（提供CMA或CNAS认证资质的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）

- ▲支持多种攻击防护，包括拒绝服务攻击防护、WEB攻击防护、数据库攻击防护、恶意代码防护、自动化工具威胁防护、攻击逃逸防护等。（提供CMA或CNAS认证资质的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）

- ★产品必须是通过网络安全审查的软硬件产品，具有IT产品信息安全认证证书，需提供对应证书复印件并加盖供应商公章。